Рекомендации

для заявителей и операторов технического осмотра по расчету пропускной способности ПТО, производимого в соответствии с Методикой расчета пропускной способности пункта технического осмотра, утвержденной приказом Минтранса России от 30 апреля 2020 года № 151:

Расчет значения пропускной способности пункта технического осмотра осуществляется заявителем или оператором технического осмотра отдельно для каждого пункта технического осмотра.

Пропускная способность пункта технического осмотра представляет собой сумму пропускных способностей каждой диагностической линии, расположенной в пункте технического осмотра. Если в пункте технического осмотра расположена одна диагностическая линия, то пропускная способность пункта технического осмотра будет равна пропускной способности одной имеющейся диагностической линии.

В обосновании расчета указывается количество диагностических линий пункта технического осмотра в виде целого числа (1, 2, 3 и т.д.). Все заявляемые диагностические линии, расположенные в одном пункте технического осмотра, должны содержать в своем составе комплект средств технического диагностирования, обеспечивающий в полном объеме выполнение процедуры технического осмотра всех категорий транспортных средств области аккредитации пункта технического осмотра.

Расчет производится отдельно для каждой диагностической линии, расположенной в пункте технического осмотра, по следующей формуле:

W – указывается число одновременно работающих по основному месту работы на диагностической линии технических экспертов. Расчетное число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов не должно превышать число диагностических постов диагностической линии. В соответствии с п. 2 Методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 1108, диагностический пост – это совокупность средств технического диагностирования (в том числе средств измерения), необходимых для выполнения определенной операции или нескольких операций технического диагностирования;

t – указывается продолжительность рабочей смены одного технического эксперта, в часах.

n – указывается число рабочих смен в сутки;

Продолжительность рабочей смены одного технического эксперта и число рабочих смен в сутки для каждой диагностической линии пункта технического осмотра регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, утверждаемыми оператором технического осмотра в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

T – указывается расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства в час. За расчетное значение продолжительности технического осмотра транспортного средства принимается наименьшая продолжительность технического диагностирования транспортного средства из области аккредитации каждого пункта технического осмотра, за исключением транспортных средств категорий L, О1 и О2, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств» (с 1 марта 2021 года – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240 «О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта» (с 1 марта 2021 года – в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1433 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта»).

Таблица перевода продолжительности технического диагностирования в минутах в расчетную продолжительность технического осмотра транспортного средства в часах, для определения значения T:

| Категория транспортного средства | Продолжительность технического диагностирования транспортного средства (в минутах) | Расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства (в часах) (T) |
| --- | --- | --- |
| L | 10 | 0,16 |
| M1 | 30 | 0,5 |
| M2 | 59 | 0,98 |
| M3 | 72 | 1,2 |
| N1 | 32 | 0,53 |
| N2 | 63 | 1,05 |
| N3 | 68 | 1,13 |
| O1, O2 | 25 | 0,41 |
| O3, O4 | 44 | 0,73 |
| ГНЭТ-Tm, Tb | 50 | 0,83 |

Для расчета пропускной способности одной диагностической линии необходимо число технических экспертов W умножить на число часов продолжительности смены t умножить на число рабочих смен n и полученное число разделить на число часов продолжительности технического диагностирования T.

Пример расчета для пункта технического осмотра с областью аккредитации M1,N1.

| Количество диагностических линий ПТО: | 2 |
| --- | --- |
| № | Расчет для 1-ой диагностической линии: |
| 1. | Число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов (W): | 2 |
| 2. | Продолжительность рабочей смены одного технического эксперта, час/эксперт (t): | 8 |
| 3. | Число рабочих смен в сутки, смен/сутки (n): | 1 |
| 4. | Расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства, час/транспортное средство (Т): | 0,5 |
| 5. | Итого: значение пропускной способности l-ой диагностической линии ПТО в сутки: | 32 |
| Расчетное число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов не превышает число диагностических постов диагностической линии. |

| № | Расчет для 2-ой диагностической линии: |
| --- | --- |
| 1. | Число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов (W): | 3 |
| 2. | Продолжительность рабочей смены одного технического эксперта, час/эксперт (t): | 6 |
| 3. | Число рабочих смен в сутки, смен/сутки (n): | 1 |
| 4. | Расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства, час/транспортное средство (Т): | 0,5 |
| 5. | Итого: значение пропускной способности 2-ой диагностической линии ПТО в сутки: | 36 |
| Расчетное число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов не превышает число диагностических постов диагностической линии. |

| Итого: | Пропускная способность ПТО: (рассчитывается как сумма пропускных способностей каждой диагностической линии в сутки) | 32+36 = 68 |
| --- | --- | --- |